HAME-ohjeet joulukuu 2019

Sisällysluettelo

1. HAME-Add-Inin asennus omalle koneelle	2

1.1 Add-In:n asennus omalle koneelle (jos ArcGIS asennettu omalle koneelle).	2

1.2 Käyttöönotto ArcMap:ssa	4

2. HAME-kaava -toiminnot	6

2.1 Uusi kaava	6

2.2 Kopioi oletuskuvaustekniikka	13

2.3 Luo kuvaustekniikka	14

2.4 Kopioi hakemisto	18

2.5 Ota varmuuskopio	19

3. HAME-työkalut -toiminnot	20

3.1 Täytä kaavakohtaiset tiedot	20

3.2 Leikkaa kaavan ulkorajalla	25

3.3 Tallenna shp-formaattiin	26

3.4 Täydennä tiedot	27

4. Rajapintojen käyttö työkalussa	29

4.1 Lisää rajapinta-aineisto	30

4.2 Poista rajapinta-aineisto	31

Alkuvalmistelut:

- Luo ensin resurssienhallinnan kautta uusi kansio kohteeseen Tiedostot/Documents -> ArcGIS 10.5/6/7

(tai muu haluamasi paikka omalla koneellasi).

- Nimeä kansio esim. ”HAME_aineistot”. Kansioon tallennetaan kaikki HAME: eseen liittyvät tiedostot ja aineistot.

Ohjeet HAME-työkalun käyttöön

1. HAME-Add-Inin asennus omalle koneelle

1.1 Add-In:n asennus omalle koneelle (jos ArcGIS asennettu omalle koneelle).

Asennuspaketti löytyy Teamsista sekä jatkossa http://maakuntakaavat.fi/ sivustolta

1. Add-In -asennuspaketti (.zip-kansio), Klikkaa Add-In -

asennuspakettia (ks. kuva alla):

2. Kun asennuspaketti.zip on latautunut, klikkaa sitä hiiren oikealla ja pura (Pura kaikki…) se

omalle koneelle haluamaasi paikkaan (esim. oman käyttäjäprofiilin Tiedostot/Documents ->

ArcGIS 10.5/6/7 -kansioon).

3. Kaksoisklikkaa tiedostoa ”HAME” (Esri AddIn File).

4. Paina Install Add-In -painiketta (ikkuna: Esri ArcGIS Add-In Installation Utility)

HUOM! ArcMap tulee olla suljettuna asennuksen aikana!

5. Tulee ilmoitus ”Installation succeeded”. Paina ”OK”.

Asennus on valmis ja ArcMap voidaan avata.

a. Mikäli koneelle ei ole asennettu ArcGIS-ohjelmaa, saadaan Windows-ikkuna:

1.2 Käyttöönotto ArcMap:ssa

1. Avaa ArcMap.

2. HAME Add-In:n olemassaolo voidaan tarkastaa ArcMap:ssa:

Customize -> Add-In Manager…

3. Add-Ins-välilehdellä näkyy HAME Add-In:

4. HAME Add-In:n työkalut saadaan näkyviin valitsemalla listasta HAME

5. ArcMap:iin ilmestyy HAME-niminen työkalupalkki:

2. HAME-kaava -toiminnot

HAME-työkalupalkin HAME-kaava -osio sisältää viisi toimintoa:

2.1 Uusi kaava

Työkalu kopioi tyhjän HAME.gdb:n ja oletus-lyr-tiedostot valittuun hakemistoon. Se tuo myös

automaattisesti Suomen kuntarajat sisältävän WMS-rajapinnan työtilaan.

- Luo ensimmäisenä ArcCatalogin puolella kansioyhteys ”HAME_aineistot”-kansioon tms. (Connect To Folder):

- Klikkaa sen jälkeen HAME-kaava -valikon ”Uusi kaava”-toimintoa.

3. Luo ”HAME_aineistot”-kansioon tms. uusi kansio ”HAME_kaavat” tms.

4. Valitse hakemistoksi (HAME.gdb:n tallennuspaikaksi) äsken luomasi kansio ”HAME_kaavat” tms:

5. HAME.gdb-tietokantapohja kopioituu valitsemaasi hakemistoon ja file geodatabasen sisältämät

kohdeluokat ilmestyvät työtilan vasempaan laitaan Table of Contentsiin:

Myös kohdeluokkien oletuskuvaustekniikka (lyr-tiedostot) ilmestyy TOC:iin ja tallentuu valittuun hakemistoon (catalog) kansiona nimeltä ”lyr”. Toiminto tuo automaattisesti työtilaan myös Suomen kuntarajat sisältävän WMS-rajapinnan.

6. Tyhjää HAME.gdb:tä voi lähteä joko a) editoimaan suoraan digitoimalla sen kohdeluokkiin

kohteita, tai b) tietokantapohjaan voi ladata ”omaa” aineistoa.

a) Kohteiden lisääminen digitoimalla tyhjään HAME.gdb-tietokantapohjaan:

- Aseta jokin kohdeluokka editoitavaksi klikkaamalla hiiren oikealla kohdeluokkaa > Edit features > Start Editing)

-  Valitse Editor-työkalupalkista Editing Windows -> Create Features

- Create Features -ikkunasta voit valita haluamasi kohteen ja lähteä digitoimaan suoraan

oletuskuvaustekniikalla

- Näin editoidessa kohteiden ominaisuustiedoksi täydentyy oletuskuvaustekniikan

perusteella automaattisesti KaavaMerkP-kenttä.

- Voit editoida samalla kertaa kaikkia kohdeluokkia, joiden kohteet näkyvät Create Features -

ikkunassa. Kohteet tallentuvat ko. kohdeluokkiin automaattisesti.

- Muista tallentaa tekemäsi muutokset Editor -> Save Edits ja valitse Stop Editing, kun olet valmis.

- Tallenna nykyinen työtila (.mxd) ”HAME_aineistot”-kansioon tms. haluamallasi nimellä.

b) Aineiston lataaminen tietokantapohjaan ArcCatalogin Load-toiminnolla:

- Navigoi ArcCatalogissa HAME-työkalun Uusi kaava -toiminnon avulla HAME.gdb:n kohdalle, josta file geodatabase pitäisi löytyä luomastasi ”HAME_aineistot” tms. kansiosta kansion ”HAME_kaavat” tms. alta

- Voit tuoda nyt tyhjään file geodatabaseen oman maakuntasi aineistoa. Aineisto löytyy maakuntasi omasta kansiosta.

- Klikkaa hiiren oikealla kohdeluokan esim. ”Aluevaraukset” päällä ja valitse Load -> Load data…

HUOM! Ennen aineiston lataamista tietokantapohjaan on hyvä varmistaa, että tietokantapohjan ja ladattavan aineiston koordinaattimääritykset ovat yhteneväiset. Tietokantapohja on EUREF-FIN-koordinaatistossa (EUREF-FIN-TM35FIN, EPSG:3067), joten ladattava aineisto olisi hyvä muuntaa siihen yhteensopivuusongelmien välttämiseksi ennen Load-toiminnon käyttöä. Koordinaattijärjestelmän muuntamiseen voi käyttää esim. ArcMapin Toolboxista Data Management -osiosta löytyvää Project-työkalua.

- Valitse Input data -kohtaan esim. ”Aluevaraukset.shp” ja klikkaa ”Add” ja ”Seuraava/Next”

- Paina myös seuraavassa ikkunassa ”Seuraava/Next”

- Jos file geodatabasessa ja siihen ladattavassa uudessa aineistossa on samannimisiä tai -

tyyppisiä kenttiä (Target field = Matching Source Field), ne yhdistyvät automaattisesti. Muuten

Matching Source Field täytyy valita käsin. Sarakkeiden nimet ja vastaavudet saattavat vaihdella maakuntien välillä sekä maakuntien omien tiedostojen välillä. Kaikille kentille ei välttämättä ole luettavissa tietoa,

jonka tuloksena Matching Source Fieldiksi tulee <None>.

- Vaikka HAME.gdb:n Aluevaraukset-kohdeluokassa ja lataamassasi aineistossa olisi toisiaan vastaavat kentät, ne eivät välttämättä ole täysin samannimisiä, koska shapefile-tiedostoissa kenttien/sarakkeiden pituus on rajautunut kymmeneen merkkiin

- Tarkemmat tiedot attribuuttikenttien täyttämiseen ja attribuuttien kuvaukset löytyvät > Ohje tietokantapohjan käytölle (Teams ja http://maakuntakaavat.fi/)

- Täydennä tässä tapauksessa kentät vastaamaan toisiaan ja paina ”Seuraava”

- Valitse seuraavassa ikkunassa ”Load all of the data source”

- Visualisoinnit näkyvät kartalla heti, mikäli kaavaMerkP kentälle oli vastaavuus valmiina

-Mikäli kaavaMerkP arvoja ei ole valmiina, kentän voi täyttää avaamalla kohdeluokan attribuuttitaulukon ja täydentämällä tiedot field calculatorin avulla tai valitsemalla oikean luokituksen alasvetovalikosta (muista laittaa editori päälle!)

- Teamsista sekä http://maakuntakaavat.fi/ löytyy viimeisimmät merkinnät mm. (numerokoodeina) kaavaMerkP – sekä lyhenne saraketta varten (HAME-visualisoinnit...xlsx.)

- Mikäli visualisointi ei näy kaavaMerkP kentän täyttämisen jälkeen, tarkista onko visualisoinnille valittavassa lisäominaisuutta esim. (uusi, nykyinen, ohjeellinen jne.), tämän löydät muuLisati -sarakkesta. Huom. Tärkeää erityisesti viivat-kohdeluokan merkintöjen osalta!

- Muiden viivamaisten kohteiden osalta muuLisati -sarakkessa pitää olla Null, jotta visualisoinnit näkyvät

- Pistemäsillä kohteilla esim. nuolikohteilla saattaa olla tietty suunta/kulma, joka määritetään seuraavasti: Layer properties -> symbology -> advanced -> rotate -> kulma

- Toista aineiston tuonti muille kohdeluokille

2.2 Kopioi oletuskuvaustekniikka

Kopioi oletuskuvaustekniikan valittuun hakemistoon, mikäli Uusi kaava-toimintoa ei ole käytetty, vaan on

lähdetty muokkaamaan esimerkiksi olemassa olevaa aineistoa.

- Valitse hakemisto, jonne haluat kuvaustekniikan tuoda.

- Valinta tuo lyr-tiedostot (5kpl) valittuun hakemistoon

- Lyr-tiedostot löytyvät Catalogista valitun kansion alta:

2.3 Luo kuvaustekniikka

Työkalu tuo oletuskuvaustekniikan tai valitun lyr-tiedoston halutulle kohdeluokalle. Jokin kohdeluokka

tulee olla valittuna TOC:ssa (Table of Contents).

- Luodaan kuvaustekniikka eli tuodaan oletuskuvaustekniikka HAME.gdb-tietokantaan

ladatuille aineistoille (esim. Aluevaraukset ja Pisteet). (Huom! Kuvaustekniikka pitää myös luoda Kaavan Ulkorajalla leikatuille _clip aineistoille, jotta visualisoinnit näkyvät.)

- Valitse ensin TOC:sta kohdeluokaksi esim. Aluevaraukset klikkaamalla kohdeluokkaa ja sitten HAME-kaava-valikosta Luo kuvaustekniikka-toiminto:

- Klikkaa ”Valitse lyr-tiedosto” ja navigoi hakemistoon, josta löytyy HAME.gdb:n ja oletuskuvaustekniikan sisältävä lyr-kansio:

- Valitse lyr-tiedostoksi Aluevaraukset.lyr:

4. Klikkaa sen jälkeen Tuo kuvaustekniikka, jolloin oletuskuvaustekniikka ilmestyy Table of Contentsiin. Paina lopuksi ”Sulje”.

5. Toista sama muille kohdeluokille.

6. Muista lopuksi tallentaa muutokset tai työtila.

”Merkinta”-kentän käyttö kuvaustekniikassa ja STYLE-tyylikirjastot (suositellaan käytettäväksi valmiita Lyrejä tämän sijaan HAME-viennissä!)

HAME-työkalussa automaattinen kuvaustekniikka on toteutettu tietokantapohjan kaavaMerkP-kentän

mukaan. Mikäli kuvaustekniikkaa varten on tarpeen käyttää jotain muuta tai useampia kenttiä, on

tietokantapohjassa ”merkinta”-niminen kenttä tätä tarkoitusta varten: kenttään voi esimerkiksi laskea

arvoja useammasta kentästä, jos se kuvaustekniikan ja merkintöjen erottelun osalta on tarpeen. Tällöin

oletuskuvaustekniikan mukaan luodut lyr-tiedostot eivät luonnollisesti kuitenkaan toimi. Jotta

kuvaustekniikan osalta ei tarvitse tässä tapauksessa lähteä täysin tyhjästä, on kaikki

oletuskuvaustekniikassa käytetyt määrittelyt tallennettu ArcMapin STYLE-tiedostoksi.

STYLE-kirjastojen lisääminen ArcMapiin:

- Valitse taso TOC:sta

- Avaa Symbol selector -ikkuna kaksoisklikkaamalla tason mitä tahansa symbolia (symbolin kuvaa)

- Valitse Style references -> Add Style to List

- Avaa haluamasi STYLE-tiedosto

- Tarkista, että avaamasi tyylikirjasto ilmestyy Style References -ikkunaan (ja että sen kohdalla on

ruksi)

- Paina ”OK”

- STYLE-kirjastoon tallennetut tyylit ilmestyvät Symbol selector -ikkunaan ja niitä voi editoida

normaalisti

- Uuden tyylikirjaston voi luoda Style References -> Create New Style

- Tyylikirjastojen hallinta tapahtuu valitsemalla yläpalkista Customize -> Style Manager…

Tyylien tallentaminen tyylikirjastoon:

- Oman/muokatun tyylin voi tallentaa Symbol selector -ikkunassa klikkaamalla Save as. Tyylejä voi

myös luokitella/kategorisoida tietyn tyylikirjaston sisällä, Item properties > category (esim. kohdeluokittain aluevaraukset, pisteet, viivat, osa-alueet).

2.4 Kopioi hakemisto

Työkalu kopioi valitun hakemiston (eli tietyn kansion koko sisällön) uudelle nimelle. Uuden hakemiston

nimeen tulee loppuun valinnan mukaan kaavan vaihe: Aloitus, Valmistelu, Ehdotus1, Ehdotus2,

Hyväksyminen tai Hyväksytty.

1. Klikkaa ”Kopioi hakemisto”-toimintoa.

2. Valitse ”Kopioitava hakemisto”-kohtaan haluamasi kansio esim. ”HAME_kaavat”.

3. Valitse ”Valitse hakemisto”-kohtaan kansio esim. ”HAME_aineistot”

4. Anna uudelle hakemistolle nimeksi esimerkiksi ”HAME_kaava”.

5. Valitse vaiheeksi esimerkiksi ”Aloitus”.

6. Paina ”OK”.

Valittuun hakemistoon tallentuu uusi kansio, tässä tapauksessa HAME_kaava_Aloitus.

- Eri kaavavaiheiden aineistoja voidaan näin kopioida omiksi hakemistoikseen niin, että sekä aineisto (file geodatabase) että myös käytetyt mxd-työtilat kopioituvat ja säilyvät yhdessä paketissa.

2.5 Ota varmuuskopio

Työkalu tekee varmuuskopion valitusta hakemistosta (kansiosta) haluttuun paikkaan. Voit määritellä

uudelle hakemistolle nimen ja sen lisäksi nimen perään tulee varmuuskopion ottopäivämäärä.

1. Valitse hakemistoksi ”HAME_kaavat”.

2. Anna uuden hakemiston nimeksi ”HAME_kaava”.

3. Valitse kopioitavaksi hakemistoksi edellisessä harjoituksessa (Kopioi hakemisto) luotu

”HAME_kaava_Aloitus”.

- Paina ”OK”.

Valittuun hakemistoon tallentuu uusi hakemisto nimeltään ”HAME_kaava_PVM” eli HAME_kaava_20191018.

3. HAME-työkalut -toiminnot

HAME-työkalut -valikko sisältää neljä toimintoa:

3.1 Täytä kaavakohtaiset tiedot

Tietoja voi täydentää kaavan kohdeluokille aluevaraukset, osa-alueet, pisteet ja viivat, sekä erikseen

kaavan ulkorajan kohdeluokalle.

- Kaavan ulkoraja

- Navigoi ArcCatalogin puolella aineistosi kohdalle ja tuo ”KaavanUlkoraja”-kohdeluokka työtilaan. Klikkaa KaavanUlkoraja-kohdeluokkaa Table of Contentsissa niin, että se tulee valituksi (=siniseksi).

- Valitse HAME-työkalupalkista ”Täytä kaavakohtaiset tiedot” ja ”Kaavan ulkoraja”

- Täytä kaavan ulkorajalle seuraavat tiedot (mallina Varsinais-Suomen liitto).

- maakunnan liiton nimi: esim. Varsinais-Suomen liitto

- kaavan tunnus: esim. m03007

- maakunnan liiton tunnus: esim. 03

- kaavan nimi: esim. Varsinais-Suomen maakuntakaava

- kaavan tyyppi: esim. kokonaismaakuntakaava

- kaavan taso: esim. maakunnallinen tai seudullinen

- laillinen sitovuus: esim. yleisesti sitova

- prosessin vaihe: esim. laillisesti sitova tai voimassa

- valitus: esim. 0 = Ei valitusta

- Täydennä päivämäärätiedot, ohjeet päivämäärien täydentämiseen löytyvät Teamsista sekä http://maakuntakaavat.fi/ nimellä Elinkaarisäännöt

- Erityisesti INSPIRE ID:n kannalta kaavatunnuksen ja versiopäivämäärän täyttäminen on tärkeää

5. Paina lopuksi ”Tallenna”.

6. Tarkista, että tekemäsi muutokset päivittyvät kohdeluokan ominaisuustietoihin, klikkaa hiiren oikealla KaavanUlkoraja ja valitse ”Open Attribute Table”. Tämän jälkeen pitäisi aueta alla näkyvä ikkuna:

b) Kaavan kohdeluokat

1. Navigoi ArcCatalogin puolella oman aineistosi kohdalle ja tuo esimerkiksi Aluevaraukset- ja

Pisteet-kohdeluokat työtilaan. Klikkaa ensin Aluevaraukset-kohdeluokkaa Table of Contentsissa.

- Valitse HAME-työkalupalkista ”Täytä kaavakohtaiset tiedot” ja ”Kaavan kohdeluokat”

3. Tiedot voi täyttää kaikille kohdeluokan kohteille kerrallaan (jolloin ei tarvitse olla aineistossa

yhtään kohdetta valittuna) tai vain osalle kohteista (jolloin jonkinlainen valinta täytyy olla

voimassa). Mahdollinen valinta näkyy ikkunan yläosassa kohdassa ”TOC:ssa valitut

kohdeluokat”: Aluevaraukset # valittuja kohteita 0 kpl

4. Täytä kaikille tiedot samaan tyyliin kuin kaavan ulkorajan kohdalla:

Maakunnan liiton tunnus:

Kaavan tunnus:

Päivämäärät:

- Erityisesti INSPIRE ID:n kannalta kaavatunnuksen ja versiopäivämäärän täyttäminen on tärkeää

- Kaavan nimen voi täyttää kohdeluokille field calculatorin avulla

5. Lopuksi paina ”Tallenna”

6. Tarkista, että tekemäsi muutokset päivittyvät kohdeluokan ominaisuustietoihin.

7. Voit myös tehdä valinnan vain osalle kohteista ja päivittää näin tietoja vain valituille kohteille.

- Klikkaa hiiren oikealla Aluevaraukset > Open Attribute Table > valitse yksi tai useampi rivi klikkaamalla riviä vasemmasta laidasta, jotta se aktivoituu (turkoosi väri)

- Mene uudelleen kohtaan HAME-työkalut >Täytä kaavakohtaiset tiedot >Kaavan kohdeluokat

- Valittujen kohteiden/rivien määrä näkyy kohdassa ”TOC:ssa valitut kohdeluokat:” Aluevaraukset # valittuja kohteita 1 kpl

- Paina lopuksi tallenna

3.2 Leikkaa kaavan ulkorajalla

Työkalu leikkaa valitsemasi kohdeluokat kaikki kerrallaan määrittelemälläsi kaavan ulkorajatasolla. Eli tällä työkalulla poistetaan aineistosta mahdolliset kaavan ulkopuolelle jääneet kohdeluokat.

Ulkorajan täytyy olla polygon-muotoinen. Työkalu tallentaa leikatut aineistot samaan

työskentely file geodatabaseen *_clip nimellä. Tarkista, ettei saman nimisiä aineistoja jo ole.

- Valitse HAME-työkalut valikosta ”Leikkaa kaavan ulkorajalla” -toiminto.

- Valitse (leikattavaksi) kohdeluokaksi esimerkkiaineiston Pisteet-kohdeluokka.

- Valitse kaavan ulkorajaksi esimerkkiaineiston kaavanUlkoraja-kohdeluokka.

- Paina lopuksi ”OK”.

- Leikattu aineisto tallentuu samaan file geodatabaseen päätteellä _clip. Voit vielä tarkistaa, että ko. aineisto (pistekohteet) on kokonaisuudessaan halutun kaavan ulkorajan sisäpuolella. Mikäli visualisointi ei näy, se pitää tuoda ”Luo kuvaustekniikka” kohdasta _clip aineistolle.

3.3 Tallenna shp-formaattiin

Työkalu tallentaa valitsemasi file geodatabasen kohdeluokat shapefileiksi uuteen hakemistoon entisellä

nimellään. Voit tallentaa useamman kohdeluokan kerrallaan.

1. Valitse HAME-työkalut-valikosta ”Tallenna shp-formaattiin” -toiminto.

2. Valitse kansio (hakemisto), mihin haluat tallentaa shapefilen.

3. Anna uuden hakemiston nimeksi esim. ”shapefile”.

4. Valitse kohdeluokiksi Aluevaraukset, Osa-alueet, Pisteet ja Viivat.

5. Paina lopuksi ”OK”.

3.4 Täydennä tiedot

Työkalulla voidaan laskea automaattisesti kohdeluokkien HILUCS- ja HSRCL-sarakkeiden arvot.

HILUCS-luokittelukenttä täytetään Aluevaraukset-kohdeluokalle ja HSRCL-luokittelukenttä muille

kohdeluokille (OsaAlueet, Pisteet, Viivat). Aineistosta täytyy löytyä täytettynä kohteen kaavaMerkP -sarake, jotta laskenta toimii oikein.

- Viimeisimmät merkinnät mm. (numerokoodeina) HILUCS sekä HSRCL- sarakkeita varten löytyvät HAME-visualisoinnit…xlsx. tiedostosta Teamsista sekä http://maakuntakaavat.fi/sivustolta

- Valitse HAME-työkalupalkista ”Täydennä tiedot” ja ”HILUCS”

2. Valitse aineistoksi Aluevaraukset alasvetovalikosta tai kansion kautta. HUOM! Edintointi ei saa olla päällä. Huom! Tarkista ettei kansion nimessä ole gdb. päätettä. Vaihtoehtoisesti voit raahata kohdeluokan TOC:ista kohtaan ”Valitse aineisto”.

3. Valitse kaavaMerkP_HILUCS-tauluksi HAME.gdb:n sisältämä taulu ”kaavaMerkP_HILUCS”. Tämä löytyy hakemiston kautta.

4. Klikkaa ”OK”.

- Tarkista ominaisuustietotaulukosta, että HILUCS_fi-kentän tieto on päivittynyt.

Vaihtoehtoisesti HILUCS_fi kentän tiedot pystyy täydentämään suoraan taulukkoon, tässä tapauksessa edit features työkalu pitää laittaa ensin päälle. Tällöin aukeaa alasvetovalikko. Toisena vaihtoehtona myös field calculatorilla voidaan täydentää kentät. Koodinumeroinnit löytyvät HAME-visualisoinnit…xlsx. taulukosta Teamsista sekä http://maakuntakaavat.fi/ sivustolta HILUCS sarakkeen kohdalta.

- Valitse HAME-työkalupalkista vastaavasti ”Täydennä tiedot” ja ”HSRCL”

- Valitse aineistoksi oman aineistosi kohdeluokka (osa-alueet, pisteet viivat). HUOM! Edintointi ei saa olla päällä.

3. Valitse kaavaMerkP_HSRCL-tauluksi HAME.gdb:n sisältämä taulu ”kaavaMerkP_HSRCL”.

4. Klikkaa ”OK”.

5. Tarkista ominaisuustietotaulukosta, että HSRCL_en-kentän tieto on päivittynyt.

Vaihtoehtoisesti HSRCL_en kentän tiedot pystyy täydentämään suoraan taulukkoon, tässä tapauksessa edit features työkalu pitää laittaa ensin päälle. Tällöin aukeaa alasvetovalikko. Toisena vaihtoehtona myös field calculatorilla voidaan täydentää kentät. Koodinumeroinnit löytyvät HAME-visualisoinnit…xlsx. taulukosta Teamsista sekä http://maakuntakaavat.fi/ sivustolta HSRCL sarakkeen kohdalta.

4. Rajapintojen käyttö työkalussa

HAME-työkalupalkin ”Rajapinnat”-osio sisältää kaksi toimintoa: Lisää rajapinta-aineisto sekä poista kaikki rajapinnat

4.1 Lisää rajapinta-aineisto

Työkalu lisää rajapintapalvelusta WMS- ja REST-aineistotasoja työtilaan. Rajapintoja voi tarkastella

tuottajan mukaan tai hakea haluamaansa tasoa valitsemalla tarkasteltavaksi ”Aineistot kaikista

rajapinnoista”.

1. Klikkaa ”Lisää rajapinta-aineisto”.

2. Tarkastele, mitä aineistoja löytyy alasvetovalikosta ”RAJAPINTA”.

3. Esimerkiksi haluat lisätä työtilaan rajapinnan luonnonsuojelualueista. ”Haettava aineisto”-kohtaan voit kirjoittaa hakusanan, jolloin toiminto hakee ko. hakusanan sisältäviä aineistoja valitusta RAJAPINTA-valikon vaihtoehdosta.

Vaihtoehtoisesti, kun valittuna on ”Aineistot kaikista rajapinnoista”, kohdistuu haku kaikkiin työkalun sisältämiin rajapinta-aineistoihin.)

Lisäämäsi rajapinta ilmestyy työtilaan ja Table of Contentsiin.

4.2 Poista rajapinta-aineisto

Työkalu poistaa kaikki työkalun kautta lisätyt rajapinnat työtilasta, kun valitset ”Poista kaikki rajapinnat”.